## Slide 1
Recife-PE, 01 de setembro de 2016
Redes de Computadores:
TCP – Controle de Fluxo e congestionamento

## Slide 2: TCP
Controle de fluxo
  Garantia de que emissor não vai enviar segmentos a uma taxa maior que o receptor pode processar
  Preocupação com as bordas
Controle de congestionamento
  Garantia de que o emissor não enviar segmentos a uma taxa maior que a Internet pode processar
  Filas grandes em roteadores no caminho, pacotes descartados
  Preocupação com o núcleo

## Slide 3: Controle de fluxo TCP
A velocidade que um emissor envia segmentos pode ser maior que o receptor para processá-los
Buffer no receptor:
Objetivo: casar taxa de envio e processamento

## Slide 4: Controle de fluxo TCP
Janela de recepção
  Receptor envia essa informação no cabeçalho “janela do receptor”
  Emissor regula transmissão baseado nesse valor
Último byte lido
Último byte recebido
RcvWindow=RcvBuffer – (LastByteRecv-LastByteRead)

## Slide 5: Controle de fluxo TCP
Emissor mantém duas variáveis
  lastByteSent
  lastByteAck
Num bytes não reconhecidos = lastByteSent – lastByteAck
Num bytes não reconhecidos NÃO pode ser maior que a janela do receptor (RcvWindow)

## Slide 6: Controle de fluxo TCP
E se RcvWindow for zero em algum momento?
  Emissor não poderá enviar NUNCA MAIS??
    PODE SIM! Desde que o segmento só tenha 1 byte de tamanho
    Desta forma, pode ver nas respostas o RcvWindow eventualmente diminuindo
Veja o fluxo aqui!
  http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/flow/

## Slide 7: Controle de congestionamento TCP
Manifestações de congestionamento:
  Pacotes perdidos (“estouro” de buffer nos roteadores)
  Atrasos elevados (“enfileiramento” em buffers nos roteadores)
Métrica : RTT
  Round Time Trip
  Tempo desde que um segmento é enviado até ser reconhecido
Tempo de retransmissão deve ser maior que RTT
  Mas não muito maior

## Slide 8: RTT e temporização
Cada segmento tem o seu RTT
  Vamos chamar Sample RTT
É possível estimar o RTT com base nos SampleRTTs
  Média ponderada com peso maior na estimativa mais recente
  X é um fator de valor típico 0,125
EstimatedRTT = (1-x).EstimatedRTT + x . SampleRTT

## Slide 9: RTT e temporização
Cálculo do temporizador
  Com base no EstimatedRTT mais um desvio
  Desvio proporcional à variação do RTT
Temporização = EstimatedRTT + 4 . Desvio
Desvio= (1-x).Desvio + x . |SampleRTT - EstimatedRTT|

## Slide 10: Controle de congestionamento TCP
Modos
  Controle de congestionamento fim a fim
    Camada de rede não fornece suporte expliícito
    Implementado no TCP
  Controle de congestionamento asistido pela rede
    Roteadores fornecem informação do estado do congestionamento
    Usado no ATM
    Há uma proposta para TCP (não usado na maioria das redes)

## Slide 11: Controle de congestionamento TCP
Janela de congestionamento (w)
  Número permitido de segmentos não reconhecidos
    Segmentos que o emissor pode mandar sem esperar ACK
  W deve começar pequeno
  TCP aumenta w até que ocorra perda de segmento
    Timeout OU
    3 acks repetidos
  Nesse caso w é reduzido a um nóvel seguro
    Pode voltar a crescer
Vazão (throughput)
  Taxa com que trasmite dados para o destinatário (bytes/s)
Vazão= (w . MSS)/RTT

## Slide 12: Controle de congestionamento TCP
1ª fase: Partida lenta
  inicializa: Congwin = 1
  for (cada segmento c/ ACK)
    Congwin++
  until (evento de perda OR CongWin > threshold)

## Slide 13: Controle de congestionamento TCP
1ª fase: Partida lenta
  aumento exponencial (por RTT) no tamanho da janela
  (não muito lenta!)
  evento de perda:
    temporizador (Tahoe TCP)
    e/ou três ACKs duplicados (Reno TCP)

## Slide 14: Controle de congestionamento TCP
2ª. Fase: prevenção do congestionamento
  Quando CongWin passa do threshold

## Slide 15: Controle de congestionamento TCP
2ª. Fase: prevenção do congestionamento
Abordagem: aumentar taxa de transmissão (tamanho da janela), sondar bw ainda utilizável, até ocorrência de perda de pacote
Aumento Aditivo: aumenta CongWin de 1 MSS a cada RTT até perda ser detectada
Redução Multiplicativa: reduz CongWin pela metade após detectar perda

## Slide 16: Controle de congestionamento TCP
Animações:
  https://www.youtube.com/watch?v=ObOVClMZX
  https://youtu.be/6PDpahVQmH0GM

## Slide 17: Referêcias
Cap 3 Kurose
Exercícios complementares - Kurose
  http://wps.aw.com/br_kurose_redes_3/