## Slide 1: Redes de COmputadores
Dra. Nivia Cruz Quental

## Slide 2: Abstração

## Slide 3: Abstração
Host: www.eventmobi.comUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: PHPSESSID=e8a778b061a12632727720338930bba3; __utma=224322895.217258974.1466294851.1466294851.1466294851.1; __utmb=224322895.1.10.1466294851; __utmc=224322895; __utmz=224322895.1466294851.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); __ar_v4=%7CQDO2FQLX5NARNISETIRUPU%3A20160619%3A1%7CFPLIGNIJXRDF7M2ERUH7M4%3A20160619%3A1%7CGBN2DRETAJH37GEN6S3KWS%3A20160619%3A1; visitor_id25632=205399990; __distillery=4059fe1_6f10a691-8c76-4f49-bcdb-515a257f66fa-3b050fbb0-9e6850244f28-b627
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0

## Slide 4: Abstração

## Slide 5: Abstração
...

## Slide 6: Internet
Rede das redes
  ISPs locais, regionais, redes de empresa, redes de pesquisa
Borda da rede
  Aplicações e hospedeiros (cliente e servidor)
Núcleo da rede
  Switches, roteadores, multiplexers,
Meio físico
  Enlaces, meio sem fio

## Slide 7: Internet
Protocolos
  “definem o formato, a ordem das msgs enviadas e recebidas entre entidades de rede e ações tomadas sobre transmissão e recepção de mensagens”
Padrões RFC

## Slide 8: Internet
Na Borda da rede
  Serviços orientados a conexão
    Preparação para transferência de dados (handshaking)
    TCP
  Serviços não orientados a conexão
    Sem garantia de entrega dos dados
    UDP
No núcleo da rede
  Circuitos virtuais
    Circuitos virtuais
    Recursos dedicados
    ATM
  Rede de datagramas
    Rede de datagramas
    Disputa por recursos (melhor esforço)
    TCP/IP

## Slide 9: Internet
Taxonomia

## Slide 10: Rede das redes
Aproximadamente hierárquica
  No centro: ISPs “tier-1” (e.g., Embratel, MCI, Sprint,AT&T, Cable and Wireless),
    Cobertura nacional/internacional
    Tratam outros como iguais

## Slide 11: Rede das redes
ISPs “Tier-2” : ISPs menores (geralmente regionais)
  Se conectam a um ou mais ISPs tier-1, possivelmente através de outros ISPs tier-2

## Slide 12: Rede das redes
ISPs “Tier-3”e ISPs locais
  Última rede de acesso (mais próxima aos end systems)

## Slide 13: Rede das redes

## Slide 14: Redes Broadband
Redes compostas de servidores, uma rede principal e uma rede de acesso aos clientes

## Slide 15: Elementos de uma Rede Broadband
Servidores
  Servidores de Internet
  Servidores de Vídeo on-demand
  Servidores de Áudio on-demand
  Centrais de programação de TV broadcast
Rede principal
  Rede de alta capacidade
    ATM
    TCP/IP
  Interconecta os servidores

## Slide 16: Elementos de uma Rede Broadband
Redes de Acesso
  Liga a rede principal à residência do usuário
    Cabos (coaxial, par trançado)
    Fibras óticas
    Wireless (rádio, satélite)
    Combinação de tecnologias

## Slide 17: Redes de Acesso
Tecnologias
  FTTC- Fiber to the curb
  FTTH – Fiber to the home
  HFC – Hybrid Fiber Coax
  xDSL – Digital Subscriber line
  MMDS – Multichannel Multipoint Distribution System
  LMDS – Local Multipoint Distribution System
  WiMAX, WiFi, LTE, 3G ...

## Slide 18: Padronização em redes
Década de1970
  Não havia padronização entre redes
  ISO (International Organization for Standardization, organização internacional de padronização e normas)
    OSI (Open Systems Interconnections)
Modelo em camadas
  Compreensão simplificada
  Comunicação entre diferentes hardwares/softwares
  Independência na manutenção

## Slide 19: Modelo em camadas
Serviços
Protocolos
Física
Enlace
Rede
Transporte
Sessão
Apresentação
Aplicação
Aplicação
Modelo TCP/IP
Modelo OSI

## Slide 20: Camada de aplicação
Próxima do usuário final
Usada por aplicativos
Http, Telnet, SSH, FTP, DNS, SMTP, ...
GET www.site.com/index.html
200 <html><header>...

## Slide 21: Camada de Apresentação
Camada de sintaxe
  Encoding
  Compressão
  Criptografia
Túneis encriptados do SSH
Accept encoding:gzip
Compressed data

## Slide 22: Camada de Sessão
Gerência de conexão fim a fim
  Segurança
  Autenticação
  Sincronismo
Ex:
  RPC, SQL, NFS, AppleTalk
  Gerência de sessões TCP
SYN
SYN/ACK
ACK

## Slide 23: Camada de Transporte
Segmenta dados
Identifica um fluxo pelo par endereço+porta
Pode garantir entrega correta e ordenada dos dados
Pode fazer controle de fluxo e congestionamento
TCP,UDP,RTP,...
DATA
ACK

## Slide 24: Camada de Rede
Encaminhamento de pacotes inter-redes
Define endereçamento
Define roteamento
IPv4, IPv6, MIP, PMIPv6, OSPF, ICMP...
Echo Request
Destination Unreachable

## Slide 25: Camada de enlace
Acesso ao meio
Descoberta e handover
Detecção de erros
Ethernet, 802.11, 3G, 4G, SDH ...
Probe Request
Probe Reply
...
Data Frame
Data Frame

## Slide 26: Camada física
Especificações elétricas
Taxas de transmissão
Modulação
Transmissão dos bits
Acesso ao meio de transmissão
TDM, FDM, OFDM, DSSS,...

## Slide 27: Caminho fim a fim
M
M2
M1
H
H
H
H
H
H
M2
M
Origem
Destino

## Slide 28: Perdas e atrasos
Pacotes são enfileirados (“bufferizados”) nos roteadores
  Taxa de chegada de pacotes ao enlace excede a capacidade do linkde saída
  Pacotes são colocados na fila, aguardam ser transmitidos

## Slide 29: Atrasos
Processamento (dproc)
  Remoção de cabeçalhos
  Calculo de checksum
  Determinação do enlace de saída
  microssegundos
Fila (dqueue)
  Tempo aguardando transmissão pelo enlace de saída
  Depende do congestionamento
Transmissão (dtrans)
  Depende da largura de banda (R) e do tamanho do pacote(L)
  L/R
Propagação (dprop)
  Depende da distância do enlace e velocidade no meio
  d/s (distância/velocidade) s = 2.10^8 m/s (cabo) ; 3.10^8 m/s (sem fio)
  Entre microssegundos a milissegundos

## Slide 30: Atrasos
Atraso nodal
Intensidade de tráfego na fila
  a x dtrans = L a /R
    a = taxa média de chegada de pacotes
  Próximo de 0 : atraso médio é pequeno
  Próximo de 1 : atraso médio é significativo
  Maior que 1 : atraso muito alto

## Slide 31: Medindo atraso
Traceroute (no windows, tracert)
  No exemplo, alvo a 9 saltos de distância
  Para cada salto, 3 medições do RTT (round trip time) – tempo de ida e volta
C:\Users\Usuario>tracert www.example.com
Rastreando a rota para www.example.com [93.184.216.34]
com no máximo 30 saltos:
1 28 ms 2 ms 2 ms Link-One.Home [192.168.1.1]
2 270 ms 305 ms 273 ms 200-217-255-225.host.telemar.net.br [200.217.255.225]
3 342 ms 305 ms 275 ms 200.195.106.240
4 387 ms 381 ms 525 ms 100.122.18.251
5 205 ms 240 ms 133 ms 100.122.20.38
6 420 ms 365 ms 399 ms 100.122.18.21
7 276 ms 283 ms 233 ms 46.22.65.108
8 226 ms 229 ms 237 ms 192.16.6.93
9 326 ms 343 ms 346 ms 93.184.216.34

## Slide 32: Referências
Tanenbaum, A.S. “Redes de Compudadores” – Ed Campus.
Kurose, J.F, Ross, K.W. “Redes de Computadores e a Internet – Uma nova abordagem” – Pearson Addison Wesley.
http://pt.slideshare.net/prazins/sesso-do-modelo-osicamada-5
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialqosotm/pagina_2.asp
https://support.microsoft.com/pt-br/kb/103884