## Slide 1
Recife-PE, 28 de agosto de 2017
Redes de Computadores:
Camada de Transporte – UDP/TCP

## Slide 2: Transporte
Executado sobre sistemas finais
  Comunicação entre processos
Lado emissor: quebra mensagens da aplicação em segmentos que são passados à camada de rede
Lado receptor: remonta segmentos em mensagens e os passa à camada aplicação
Internet: TCP e UDP

## Slide 3: Transporte
Serviços
Entrega confiável, em ordem (TCP)
  Controle de congestionamento
  Controle de fluxo
  Estabelecimento de conexão
Entrega não-confiável, sem garantias de ordenação (UDP)
  Extensões “sem ornamentos” ao serviço de melhor esforço (best effort) IP

## Slide 4: Transporte
Multiplexação no emissor
  Coletar dados dos vários sockets, adiciona cabeçalho aos dados (mais tarde usado para demultiplexação)
Demultiplexação no receptor
  Entrega dos segmentos recebidos aos sockets corretos
Identificação por endereço IP destino/ porta destino
  TCP: também usa IP fonte/porta fonte

## Slide 5: UDP
User Datagram Protocol
RFC 768
Serviço “best effort”,
  segmentos UDP podem ser:
  Perdidos
  entregues fora de ordem à aplicação
Não-orientado à conexão:
  sem handshaking entre o emissor e receptor UDP
  Cada segmento UDP é tratado de forma independente dos outros

## Slide 6: UDP
Freqüentemente usado para aplicações multimídia de streaming
Tolerante à perdas
Sensível à taxa de dados
Outros usos do UDP
  DNS
  SNMP (Simple Network Management Protocol)

## Slide 7: UDP
Checagem de erros

## Slide 8: UDP
Checksum
  Negação da soma de cada palavra de 16bits do campo de dados
  Na chegada, checksum é somado à soma de cada palavra de 16 bits
    O resultado tem que ser 1111111111111111
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 (1ª palavra)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 (2ª palavra)
________________________
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 (soma)
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (checksum)

## Slide 9: TCP
Transport Control Protocol
RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
ponto-a-ponto:
  Um emissor, um receptor
Stream de bytes confiável e em ordem:
Pipelined:
  Controle de fluxo e congestionamento do TCP setam tamanho da janela
Buffers nos emissor e receptor

## Slide 10: TCP
Dados full duplex:
  Fluxo de dados bidirecional sobre a mesma conexão
  MSS: Maximum Segment Size (tamanho máximo de segmento)
Orientado à conexão:
  handshaking (troca de msgs de controle) inicia emissor e estado do receptor antes da troca de dados
Fluxo controlado:
  Emissor não vai enviar mais dados que o receptor possa receber

## Slide 11: TCP

## Slide 12: TCP
Three-way handshake:
  Passo 1: host cliente envia segmento SYN TCP para o servidor
    especifica # de seq. Inicial
    sem dados
  Passo 2: host servidor recebe SYN e responde com SYNACK
    SYN, responde com segmento
    SYNACK
    servidor aloca buffers
    especifica # de seq. Inicial do servidor
  Passo 3: cliente recebe SYNACK, envia ACK
    responde com segmento ACK, que pode conter dados

## Slide 13: TCP
Fechando uma conexão:
  cliente fecha socket:
Passo 1: cliente envia segmento TCP de controle
  FIN ao servidor
Passo 2: servidor recebe
  FIN, responde com ACK.
  Fecha conexão, envia FIN.

## Slide 14: TCP
Handshake

## Slide 15: TCP

## Slide 16: TCP
Transferência confiável
  Garante que não há lacunas, duplicações, nem fora de sequência
Segmentos “Pipelined”
  Acks cumulativos
  Múltiplos temporizadores de transmissão
Retransmissões
  Eventos de expiração (timeout)
  Acks duplicados

## Slide 17: TCP
Transferência confiável

## Slide 18: TCP
Cenários

## Slide 19: TCP
Cenários

## Slide 20: TCP
Fast retransmit
Período de expiração pode ser longo:
  Grande atraso antes de reenviar pacote perdido
Detecta segmentos perdidos via ACKs duplicados.
  Emissor freqüentemente envia muitos segmentos sucessivos
  Se segmento é perdido, haverá provavelmente muitos ACKs duplicados.

## Slide 21: TCP
Fast retransmit
  Se emissor recebe 3 ACKs para o mesmo dado
    ele supõe que segmento após dado confirmado foi perdido:
    Reenvia segmento antes do temporizador expirar

## Slide 22: Referêcias
Cap 3 Kurose