## Slide 1
Recife-PE, 20 de outubro de 2016
Redes de Computadores:
Camada de Rede- Fragmentação, IPv6,
MPLS

## Slide 2: Fragmentação IPv4
A camada de enlace (abaixo do IP) pode transportar um número máximo de bytes por vez (MTU – Maximum Transfer Unit):
  Ethernet: 1500 bytes
  ATM: 53 bytes
  FDDI: 4500 bytes
A cada salto da rota pode haver uma tecnologia de enlace diferente
Um mesmo roteador pode ter interfaces ligadas a tecnologias diferentes

## Slide 3: Fragmentação IPv4
Remontagem de fragmentos apenas nos sistemas finais
  Só sobe pra camada de transporte quando remontado
Se algum fragmento se perder, pacote inteiro é descartado
  Se acima estiver o TCP, haverá retransmissão
Overhead de processamento
  Roteadores, para fragmentar
  Host para remontar
A camada de transporte pode ter um MSS pequeno para evitar a fragmentação (ex: 576 bytes)

## Slide 4: Fragmentação IPv4

## Slide 5: IPv6
Espaço de alocação maior que IPv4
  128 bits – 16 octetos
Cabeçalho de tamanho fixo de 40 bytes
Fragmentação não é permitida
Formato do cabeçalho ajuda a fazer processamento/encaminhamento mais rápido
Mudanças no cabeçalho para facilitar QoS

## Slide 6: IPv6
Priority: identifica prioridade dos datagramas
Flow Label: identifica datagramas no mesmo “fluxo.”
Next header: identifica protocolo da camada superior

## Slide 7: IPv6
Mudanças
  Checksum: inteiramente removido para reduzir tempo de processamento em cada salto
  Options: permitido, mas fora do cabeçalho, indicado pelo campo “Next Header”
  ICMPv6: nova versão do ICMP
    Tipos adicionais de mensagens, e.g. “Pacote muito grande”
    Funções de gerenciamento de grupos multicast

## Slide 8: IPv6
Endereçamento
  Cada um formado por 8 grupos com 4 dígitos hexadecimais
    Ex: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334
  4 zeros em um grupo podem ser omitidos e substituídos por ::
    2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7334 equivale à
    2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7334

## Slide 9: IPv6
Exemplo de endereços válidos e equivalentes
  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab (end. original)
  2001:0db8:0000:0000:0000::1428:57ab (grupo de 4 zeros subst.)
  2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab (“0000” por “0”)
  2001:0db8:0:0::1428:57ab (:: são equivalentes à 0000:0000)
  2001:0db8::1428:57ab (:: são equivalentes à 0000:0000:0000:0000)
  2001:db8::1428:57ab (zero à esquerda pode ser retirado)
As simplificações não podem gerar ambigüidades !
  Exemplo: 2001:C00:0:0:5400:0:0:9 ------- > 2001:C00::5400::9 ????

## Slide 10: IPv6
Em uma URL devemos fazer como segue
    http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443/
Segue notação CIDR
  2001:0db8:1234::/48 significa que rede possui faixa de endereços de
  2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0000 até
  2001:0db8:1234:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

## Slide 11: IPv6
Convivência com IPv4 por meio de tunelamento
  Pacote IPv6 na parte de dados de um pacote IPv4

## Slide 12: MPLS
Multiprotocol Label Switching
  Pode ser usado com qualquer protocolo da camada 3 (rede)
RFC 3031
Se situa entre camada de rede e enlace
  Camada 2,5
Roteadores não guardam memória dos pacotes que passam
Permite priorização dos pacotes

## Slide 13: MPLS
Rótulos
  Pequenos identificadores de tamanho fixo
  Acrescentados ao pacote IP (ou de outra tecnologia)
  Inseridos pelo LER (Label Edge Router) de entrada
  Removido pelo LER de saída
Identificação
Classe de serviço
Determina se os labels serão enfileirados
Determina limite de saltos

## Slide 14: MPLS
Classes de pacotes definidas pelo rótulo
  Classes de Encaminhamento Equivalentes (Fowarding Equivalence Class – FEC)

## Slide 15: MPLS
LSP – define o caminho que os pacotes de uma determinada classe vão seguir
Distribuição de rótulos
  Carona nos protocolos de roteamento
  LDP (Label Distribution Protocol) - RFC 3036

## Slide 16: MPLS
Cada LSR troca o rótulo ao longo do caminho
Next Hop Label Forwarding Entry (NHLFE):
  Equivalente à tabela de roteamento co os rótulos

## Slide 17: MPLS

## Slide 18: MPLS
O rótulo do pacote de entrada é analisado
  LSR compara o rótulo com entradas na tabela
LSR acrescenta um novo valor e é transmitido para a interface apropriada

## Slide 19: MPLS
Vantagens
  Uso de comutadores no lugar de roteadores
    Processamento mais rápido
    Não inspeciona endereço IP
  Pacotes são analisados apenas no LER de entrada/saída
  Facilidade para criação de VPNs

## Slide 20: Referências
Kurose Cap 4
MPLS
  Kurose cap 5
  http://www.gta.ufrj.br/grad/01_2/mpls/mpls.htm
  http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialmplscam/pagina_3.asp