## Slide 1
Recife-PE, 20 de março de 2019
Redes de Computadores:
Camada de transporte
Nivia Cruz Quental, Dra

## Slide 2: Transporte
Executado sobre sistemas finais
Lado emissor: quebra mensagens da aplicação em segmentos
Lado receptor: remonta segmentos
Transferência confiável (TCP)
  Estabelecimento de conexão
  Entrega em ordem
  Controle de fluxo
  Controle de congestionamento
Transferência não confiável (UDP)
  Extensões “sem ornamentos” ao serviço de melhor esforço (best effort) IP

## Slide 3: UDP
User Datagram Protocol
RFC 768
Serviço “best effort”,
  segmentos UDP podem ser:
  Perdidos
  entregues fora de ordem à aplicação
Não-orientado à conexão:
  sem handshaking entre o emissor e receptor UDP
  Cada segmento UDP é tratado de forma independente dos outros

## Slide 4: UDP
Freqüentemente usado para aplicações multimídia de streaming
Tolerante à perdas
Sensível à taxa de dados
Outros usos do UDP
  DNS
  SNMP (Simple Network Management Protocol)

## Slide 5: UDP
Checagem de erros
  Negação da soma de cada palavra de 16bits do campo de dados
  Na chegada, checksum é somado à soma de cada palavra de 16 bits. Tem que dar ‘1’ em todos os bits

## Slide 6: TCP
Transport Control Protocol
RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
ponto-a-ponto:
  Um emissor, um receptor
Stream de bytes confiável e em ordem:
Pipelined:
  Controle de fluxo e congestionamento do TCP setam tamanho da janela
Buffers nos emissor e receptor

## Slide 7: TCP

## Slide 8: TCP
Three-way handshake:
  Passo 1: host cliente envia segmento SYN TCP para o servidor
    especifica # de seq. Inicial
    sem dados
  Passo 2: host servidor recebe SYN e responde com SYNACK
    SYN, responde com segmento
    SYNACK
    servidor aloca buffers
    especifica # de seq. Inicial do servidor
  Passo 3: cliente recebe SYNACK, envia ACK
    responde com segmento ACK, que pode conter dados

## Slide 9: TCP
Fechando uma conexão:
  cliente fecha socket:
Passo 1: cliente envia segmento TCP de controle
  FIN ao servidor
Passo 2: servidor recebe
  FIN, responde com ACK.
  Fecha conexão, envia FIN.

## Slide 10: TCP
Transferência confiável
  Garante que não há lacunas, duplicações, nem fora de sequência
Segmentos “Pipelined”
  Acks cumulativos
  Múltiplos temporizadores de transmissão
Retransmissões
  Eventos de expiração (timeout)
  Acks duplicados

## Slide 11: TCP
Cenários

## Slide 12: TCP
Cenários

## Slide 13: TCP
Fast retransmit
Período de expiração pode ser longo:
  Grande atraso antes de reenviar pacote perdido
Detecta segmentos perdidos via ACKs duplicados.
  Emissor freqüentemente envia muitos segmentos sucessivos
  Se segmento é perdido, haverá provavelmente muitos ACKs duplicados.

## Slide 14: TCP
Fast retransmit
  Se emissor recebe 3 ACKs para o mesmo dado
    ele supõe que segmento após dado confirmado foi perdido:
    Reenvia segmento antes do temporizador expirar

## Slide 15: TCP
Controle de fluxo
  Garantia de que emissor não vai enviar segmentos a uma taxa maior que o receptor pode processar
  Preocupação com as bordas
Controle de congestionamento
  Garantia de que o emissor não enviar segmentos a uma taxa maior que a Internet pode processar
  Filas grandes em roteadores no caminho, pacotes descartados
  Preocupação com o núcleo

## Slide 16: Controle de fluxo TCP
A velocidade que um emissor envia segmentos pode ser maior que o receptor para processá-los
Buffer no receptor:
Objetivo: casar taxa de envio e processamento

## Slide 17: Controle de fluxo TCP
Janela de recepção
  Receptor envia essa informação no cabeçalho “janela do receptor”
  Emissor regula transmissão baseado nesse valor
Último byte lido
Último byte recebido
RcvWindow=RcvBuffer – (LastByteRecv-LastByteRead)

## Slide 18: Controle de fluxo TCP
Emissor mantém duas variáveis
  lastByteSent
  lastByteAck
Num bytes não reconhecidos = lastByteSent – lastByteAck
Num bytes não reconhecidos NÃO pode ser maior que a janela do receptor (RcvWindow)

## Slide 19: Controle de fluxo TCP
E se RcvWindow for zero em algum momento?
  Emissor não poderá enviar NUNCA MAIS??
    PODE SIM! Desde que o segmento só tenha 1 byte de tamanho
    Desta forma, pode ver nas respostas o RcvWindow eventualmente diminuindo
Veja o fluxo aqui!
  http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/flow/

## Slide 20: Controle de congestionamento TCP
Manifestações de congestionamento:
  Pacotes perdidos (“estouro” de buffer nos roteadores)
  Atrasos elevados (“enfileiramento” em buffers nos roteadores)
Métrica : RTT
  Round Time Trip
  Tempo desde que um segmento é enviado até ser reconhecido
Tempo de retransmissão deve ser maior que RTT
  Mas não muito maior

## Slide 21: RTT e temporização
Cada segmento tem o seu RTT
  Vamos chamar Sample RTT
É possível estimar o RTT com base nos SampleRTTs
  Média ponderada com peso maior na estimativa mais recente
  X é um fator de valor típico 0,125
EstimatedRTT = (1-x).EstimatedRTT + x . SampleRTT

## Slide 22: RTT e temporização
Cálculo do temporizador
  Com base no EstimatedRTT mais um desvio
  Desvio proporcional à variação do RTT
Temporização = EstimatedRTT + 4 . Desvio
Desvio= (1-x).Desvio + x . |SampleRTT - EstimatedRTT|

## Slide 23: Controle de congestionamento TCP
Modos
  Controle de congestionamento fim a fim
    Camada de rede não fornece suporte expliícito
    Implementado no TCP
  Controle de congestionamento asistido pela rede
    Roteadores fornecem informação do estado do congestionamento
    Usado no ATM
    Há uma proposta para TCP (não usado na maioria das redes)

## Slide 24: Controle de congestionamento TCP
Janela de congestionamento (w)
  Número permitido de segmentos não reconhecidos
    Segmentos que o emissor pode mandar sem esperar ACK
  W deve começar pequeno
  TCP aumenta w até que ocorra perda de segmento
    Timeout OU
    3 acks repetidos
  Nesse caso w é reduzido a um nível seguro
    Pode voltar a crescer
Vazão (throughput)
  Taxa com que trasmite dados para o destinatário (bytes/s)
Vazão= (w . MSS)/RTT

## Slide 25: Controle de congestionamento TCP
1ª fase: Partida lenta
  inicializa: Congwin = 1
  for (cada segmento c/ ACK)
    Congwin dobra
  until (evento de perda OR CongWin > threshold)

## Slide 26: Controle de congestionamento TCP
1ª fase: Partida lenta
  aumento exponencial (por RTT) no tamanho da janela
  (não muito lenta!)

## Slide 27: Controle de congestionamento TCP
2ª. Fase: prevenção do congestionamento
  Quando CongWin passa do threshold
  Evento de perda:
    temporizador (Tahoe TCP)
    e/ou três ACKs duplicados (Reno TCP)

## Slide 28: Controle de congestionamento TCP
2ª. Fase: prevenção do congestionamento
Abordagem: aumentar taxa de transmissão (tamanho da janela), sondar bw ainda utilizável, até ocorrência de perda de pacote
Aumento Aditivo: aumenta CongWin de 1 MSS a cada RTT até perda ser detectada
Redução Multiplicativa: reduz CongWin pela metade após detectar perda

## Slide 29: Controle de congestionamento TCP
Animações:
  https://youtu.be/6PDpahVQmH0GM

## Slide 30: Referêcias
Cap 3 Kurose
Exercícios complementares - Kurose
  http://wps.aw.com/br_kurose_redes_3/