## Slide 1
Recife-PE, 27 de outubro de 2016
Redes de Computadores:
Camada de Rede - Roteamento

## Slide 2: Roteamento
Abstração em grafos
  Nós – roteadores
  Arestas – custo
  Problema: descobrir o caminho menos custoso de um ponto a outro

## Slide 3: Roteamento
Roteamento
Estático
Global
Decentralizado
Dinâmico
Link State
Distance vector
OSPF
RIP
EIGRP
Hierárquico
EGP
BGP
Configuração manual
Algoritmos – atualizações periódicas
Roteadores conhecem todos os custos da topologia
Roteadores conhecem custos para alcançar apenas os vizinhos
Integração entre sistemas autônomos

## Slide 4: Link State
Algoritmo de Dijkstra
  Computa o caminho mais curto de um nó a cada um dos outros
  Custos dos links conhecidos por todos os nós
    Por meio de broacast
  Após k iterações, conhece o custo do nó até k outros nós

## Slide 5: Link State
Lista dos nós para quem o nó u sabe o caminho mais curto
Guarda o custo de u para seus vizinhos
Para quem não for vizinho, u pensa que o custo é infinito

## Slide 6: Link State

## Slide 7: Distance-Vector
Bellman-Ford
Vetor-distância
  Armazena a distância do nó aos demais
  Armazena vetor-distância dos vizinhos

## Slide 8: Distance-Vector
Cada nó manda o seu vetor-distância para os vizinhos
  Não é broadcast!
Ao receber vetor-distância dos vizinhos, atualiza o próprio vetor-distância
Conhecimento dos nós vai crescendo ao longo do tempo

## Slide 9: Distance-Vector
Algoritmo iterativo e distribuído

## Slide 10: Distance-Vector
Problema de contagem ao infinito
  Boas notícias chegam rápido
    Se o custo diminui, a atualização é rápida
  Más notícias demoram
    Se o custo aumenta, a atualização é lenta
      Pacote vai e volta entre y e z até descobrir a melhor rota]
    Solução: assim que z descobre que y é a melhor rota, seta a própria distância para x ao infinito
D y (x) = min{ c(y,x) + Dx (x), c(y,z) +Dz (x)} min{60 + 0, 1+5} = 6

## Slide 11: Comparação
Item | Link State | Distance vector
Complexidade | n nós, E links, O(NE) mensagens enviadas | trocas somente entre vizinhos
Velocidade de convergência | algoritmo O(N2 ) | Variável
Robustez | Link com custo errado pode ser enviado | Path com custo errado pode ser enviado – prejuízo maior

## Slide 12: Roteamento Hierárquico
O quão escalável poderia ser um roteamento?
Roteamento da Internet
  Dividida em Sistemas autônomos (Autonomous Systems – AS)
  Cada AS roda seu algoritmo de roteamento interno
    Roteamento intra-AS
  Roteamento entre Ass
    Por meio de Gateways

## Slide 13: Roteamento Hierárquico
Interior Gateway Protocols (IGP)
  Intra-AS
  RIP: Routing Information Protocol
  OSPF: Open Shortest Path First
  IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco proprietary)
BGP (Border Gateway Protocol)
  Inter-AS

## Slide 14: RIP
RIP: Routing Information Protocol
  DV
  Métrica : hops
  Vetores distribuídos a cada 30 s
    Tamanho máximo de 25
    Se em 180s não responder, roteador considerado morto
      Nós enviam anúncio
    Infinito = 16 hops
  Roda sobre UDP (!!!)
    Necessário um processo no OS para atualizar tabela de roteamento

## Slide 15: OSPF
Open Shortest Path First
  Publicamente disponível
Algoritmo LS
Cada nó tem mapa topológico
Flooding dentro do AS
Mensagens diretamente sobre IP
  Não tem camada de aplicação
  Autenticadas
Suporta caminhos de custo igual
Suporte multicast
Suporte à hierarquia em domínios maiores

## Slide 16: BGP
BGP (Border Gateway Protocol)
  Inter-AS
  Determina alcance de sub-redes
  Sub-redes podem anunciar existência para a Internet
  Sobre TCP
    Sessões BGP
  Roteadores BGP falam em nome do AS
  Agregação de rotas

## Slide 17: BGP
eBGP quando peers BGP conversam entre si
  Menor foco em performance
  Mais foco em políticas
iBGP quando peers BGP conversam com roteadores internos

## Slide 18: Referências
Kurose – cap 4
http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2180210&seqNum=11