## Slide 1
Recife-PE, 15 de setembro de 2016
Redes de Computadores:
Redes multimídia

## Slide 2: Mídia Digital
Áudio
Vídeo
Imagens
Streaming
  Armazenado
  Ao vivo

## Slide 3: Amostragem
Base para conversão analógico/digital
Suponha um sinal g(t)
Desejamos tirar uma amostra instantânea a cada Ts (usando impulsos)
Assim, a frequência de amostragem é fs=1/Ts
Cada amostra deve ter a informação instantânea do sinal

## Slide 4: Amostragem

## Slide 5: Quantização
A amplitude de um sinal contúnuo varia em um intervalo contínuo de valores
Mesmo que este intervalo seja finito, encontramos infinitos níveis dentro dele
Porém, os sentidos humanos captam um número finito de níveis
Assim, a amplitude de um sinal contínuo em um instante pode ser aproximado a um sinal construído de amplitudes discretas

## Slide 6: Quantização
Transformar a amplitude de uma amostra de uma mensagem em uma amplitude discreta escolhida em um conjunto finito de amplitudes possíveis
  Quanto maior o número de níveis, melhor a precisão

## Slide 7: Quantização

## Slide 8: Quantização
Níveis de quantização
  O número de valores possíveis do sinal codificado depende do número de bits do quantizador
    Ex: Se há 16 níveis, então são 4 bits de codificação
Amostras diferentes, níveis iguais
  Depende da faixa (quantum) entre os níveis

## Slide 9: Compressão
Mapeamento de valores quantizados em bits
  Ex: 256 níveis diferentes representados em 8 bits]
Suponha um áudio amostrado em 8000 amostras/s com amostras codificadas em 8 bits
  Ou seja, codificado em 64kbps
CD
  44100bamostras
  16 bits/amostra -> 705,6kbps mono e 1,4Mbps para stereo
Importância da compressão
  Reduzir a taxa de bits
  Consumir menos banda
  MP3 – 112 – 128 kbps

## Slide 10: Compressão
Compressão de Vídeo
  Vídeo -Sequencia de imagens a uma taxa constante
    24 FPS, 30 FPS
  Imagem - Conjunto de pixels
    Pixel pode ter vários tamanhos (em bits)
      Cor e luminancia
  Redundância espacial
    Pixels repetidos em uma imagem
  Redundância temporal
    Pixels repetidos ao longo do tempo

## Slide 11: Compressão
Compressão de Vídeo
  MPEG-1 – CD-Rom
  MPEG-2- DVD
  MPEG-4, H 261 – populares na Internet
    MPEG aproveita conceitos do JPEG

## Slide 12: Desafios em redes multimídia
Internet de melhor esforço
  Mudar o núcleo da rede
Variação de atraso – jitter
Ausência de classes de serviço
  Usar UDP ao invés de TCP?

## Slide 13: Tipos de aplicação
Streaming armazenado
  Toca antes de baixar tudo
  Transmissão mais rápida que reprodução
    Buffer no cliente
    Ex: YouTube, Netflix, Hulu
  TCP ou UDP
Conversação
  Voice over IP (VoIP)
  Interação humano-humano
    Tolerância a atrasos tem que ser menor
    Ex: Skype
  UDP

## Slide 14: Tipos de aplicação
Live streming
  Transmissão de eventos
    Jogos, shows, votações, etc
  UDP

## Slide 15: Streaming armazenado:
video
recorded (e.g., 30 frames/sec)
2. video
sent
Cumulative data
streaming: at this time, client
playing out early part of video,
while server still sending later
part of video
network delay
(fixed in this example)
time
3. video received,
played out at client
(30 frames/sec)
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 16: Streaming armazenado:
Desafios
  Playback deve refletir timing original
    Buffer deve amenizar o jitter
  Sincronização audio/vídeo/legendas
  Perdas
  Interações do usuário (RTSP)
    pause, fast-forward, rewind, jump

## Slide 17: Client-side buffering, playout
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
buffer fill level, Q(t)
video server
client
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 18: Client-side buffering, playout
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
buffer fill level, Q(t)
video server
client
1. Preenchimento do buffer até o playout começar em tp
2. playout começa em tp,
3.Nível do buffer varia com a taxa de preenchimento x(t) e a taxa de playout r é constante
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 19: Client-side buffering, playout
playout buffering: average fill rate (x), playout rate (r):
x < r: buffer eventualmente esvazia (video congela até o buffer encher denovo)
x > r: buffer não esvazia, já que delay de playout abosorveu variação de x(t)
  initial playout delay tradeoff: menos provável esgotar o buffer; maior espera antes do vídeo começar
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
buffer fill level, Q(t)
video server
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 20: Protocolos de controle
RTSP
  Real Time Streaming Protocol
  RFC 2326
  Sobre UDP ou TCP
  Porta 544
  Controla interações do usuário
    Canal de controle da transmissão
  Usado pela Real Networks
RTMP
  Real Time Messaging Protocol
  Sobre TCP
  Porta 1935
  Criado pela Adobe (flash)
Usando UDP
  Mais eficiente
Usando TCP
  Não é pego pelo firewall

## Slide 21: Streaming multimedia: DASH
DASH: Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP
servidor:
  divide video file em pedaços
  Cada pedaço codificado em diferentes taxas
  manifest file: provê URLs para cada pedaço
client:
  periodicamente mede banda server-to-client
  consulta manifest, pede um pedaço por vez
    Escolhe a taxa de encoding máxima sustentável no momento
      Dependendo da rede, pode mudar
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 22: Streaming multimedia: DASH
“inteligência” no client: cliente determina:
  Quando pedir pedaços (mantendo o buffer cheio sem transbordar)
  Qual a taxa de encoding (alta qualidade quando disponível)
  Onde pedir pedaços (máquina mais próxima ou com maior banda)
desafio: disponibilizar para milhões de usuários
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 23: Content distribution networks
Armazena/serve múltiplas cópias do vídeo em múltiplos locais distribuídas geograficamente (CDN)
  enter deep: instalar CDN servers nas redes de acesso
    Próxima aos usuários
    Ex: Akamai, 1700 locations
  bring home: número menor (10’s) de clusteres maiores em POPs próximos à rede de acesso
    Ex: Limelight
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 24: CDN: “simple” content access scenario
Bob (client) requests video http://netcinema.com/6Y7B23V
video stored in CDN at http://KingCDN.com/NetC6y&B23V
netcinema.com
KingCDN.com
1
1. Bob gets URL for for video http://netcinema.com/6Y7B23V
from netcinema.com
web page
2
2. resolve http://netcinema.com/6Y7B23V
via Bob’s local DNS
netcinema’s
authorative DNS
3
3. netcinema’s DNS returns URL
http://KingCDN.com/NetC6y&B23V
4
4&5. Resolve
http://KingCDN.com/NetC6y&B23
via KingCDN’s authoritative DNS, which returns IP address of KIingCDN
server with video
5
6. request video from
KINGCDN server,
streamed via HTTP
KingCDN
authoritative DNS
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 25: CDN cluster selection strategy
desafio: como o CDN DNS seleciona um “bom” nó CDN para o cliente?
  Escolhe o nó mais próximo do cliente
  Escolhe o nó com delay mais curto (ou menos saltos) para o client
  IP anycast
alternativa: deixar o cliente decidir – dê-lhe uma lista de nós
  cliente pinga servers, pega o melhor
    Netflix
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 26: Case study: Netflix
30% do tráfego de downstream nos EUA (2011)
Infraestrutura pequena, usa serviço de terceiros:
  Registro próprio, servidores de pagamento
  Amazon cloud services:
    Cria múltiplas versões dos filmes em diferentes encodings
    Mantém as páginas para navegação
    Faz upload dos filmes para os CDNs
  Servidores CDNs host/stream :Akamai, Limelight, Level-3
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 27: Case study: Netflix
1
1. Bob manages Netflix account
Netflix registration,
accounting servers
Amazon cloud
Akamai CDN
Limelight CDN
Level-3 CDN
2
2. Bob browses
Netflix video
3
3. Manifest file
returned for
requested video
4. DASH streaming
upload copies of multiple versions of video to CDNs
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 28: Voz Sobre IP
Requisitos de qualidade
  < 150 msec: bom
  > 400 msec: ruim
  Incluindo overhead da camada de aplicação
Períodos de rajada
  64kbps
    pacotes de 160bytes durante 20ms cada
    Sobre UDP ou TCP
Períodos de silêncio
Perdas
  Até 10% é aceitável

## Slide 29: Delay jitter
constant bit
rate
transmission
Cumulative data
time
variable
network
delay
(jitter)
client
reception
constant bit
rate playout
at client
client playout
delay
buffered
data
end-to-end delays of two consecutive packets: difference can be more or less than 20 msec (transmission time difference)
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 30: VoiP: recuperação de perdas
Esquema FEC (Forward Error Correction):
“piggyback” de pedaço com qualidade menor
  Info redundante
e.g., nominal stream PCM a 64 kbps e stream redundante GSM a 13 kbps
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 31: VoiP: recuperação de perdas
Intercalação
Pedaços de audio dividon em unidades menores, ex. 5 unidades de 5 ms para pedaço de 20 ms
pacote contém unidades menores de outros pedaços
Em caso de perda, maior parte do pedaço pe recuperada
Não tem overhead de rendundância
Aumenta o tempo de playout
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 32: Voice-over-IP: Skype
supernode
overlay
network
Protocolo proprietário
  O que se sabe é por meio de eng reversa
  Mensagens cifradas
Componentes P2P:
Skype clients (SC)
  clientes: skype peers connectam-se diretamente durante chamada
  super nodes (SN): skype peers com funções especiais
  overlay network: entre SNs para localizar clientes
  login server
Skype
login server
supernode (SN)
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 33: P2P voice-over-IP: skype
skype client :
1. Entra na skype network contactando SN (End IP cached) via TCP
2. logs-in (usename, password) para skype login server
3. Obtém endereço IP do contato via SN, SN overlay
  Ou lista de contatos
4. Inicia chamada direta com contato
Skype
login server
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 34: Skype: peers as relays
problema: Alice e Bob estão por trás de “NATs”
  NAT pode impedir comunicação de fora pra dentro de sua rede
relay solution: Alice, Bob se comunicam via SNs
  Alice pede ao seu SN para ligar para Bob
  O SN de Alice se liga ao SN de Bob
  SN de Bob contacta Bob
Adaptado.Fonte:
(c)All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 35: RTP
Protocolo para enviar pacotes de audio, video
RFC 3550
Sobre UDP
  Tipo do conteúdo
  Números de sequência
  time stamping

## Slide 36: RTP and QoS
RTP não provê garantia de QoS
RTP não roda em roteadores
  Roteadores só fazem serviço best-effort

## Slide 37: RTP header
payload type (7 bits):
  Payload type 0: PCM mu-law, 64 kbps
  Payload type 3: GSM, 13 kbps
  Payload type 7: LPC, 2.4 kbps
  Payload type 26: Motion JPEG
  Payload type 31: H.261
  Payload type 33: MPEG2 video
sequence # (16 bits): incrementa por um para cada pacote RTP
  Detecta perda, restaura sequência
payload type
sequence number type
time stamp
Synchronization
Source ID
Miscellaneous fields

## Slide 38: RTP header
timestamp field (32 bits long): instante da amostragem
SRC field (32 bits long): identifica fonte do stream RTP . Cada stream tem seu SSRC
payload type
sequence number type
time stamp
Synchronization
Source ID
Miscellaneous fields

## Slide 39: Real-Time Control Protocol (RTCP)
Funciona em conjunto com RTP
Mensagens de controle durante sessão RTP
  Enviadas periodicamente
  Reporta estatísticas
    # packets sent, # packets lost, interarrival jitter
  Permite controle do desempenho

## Slide 40: SIP: Session Initiation Protocol [RFC 3261]
Chamadas na Internet
Contatos identificados por nome/emaiol o invés de telefone
Localização de contatos independente de localização e roaming
Ex: skype para telefones e PBX (centrais)

## Slide 41: SIP services
SIP provê mecanismos para estabelecer chamadas:
  Como handshake
  Perdir permissão, informar encoding, finalizar chamada
  Adicionar streams durante chamada
  Convidar outras pessoas
  Transferir chamadas

## Slide 42: Network support for multimedia
Intserv
Diffserv

## Slide 43: Intserv
Garante QoS no caminho inteiro entre sistemas finais
Estabelece o comunicação se todos os nós no caminho tiverem recursos
RSVP (ReSource ReserVation Protocol)
  Troca de informação entre roteadores para aceitar ou não a conexão
  camada de transporte, sobre IP
  Orientado a receptor
  Reserva de banda

## Slide 44: Intserv
Problemas
  Não é escalável
    Roteador processando muita informação sobre cada pacote
  Troca de equpamento necessária na Internet

## Slide 45: Diffserv
Reusa campo ToS do Ipv4
  Classes de serviço
Classes definem como o roteador deve tratar o pacote na fila
Simples nos roteadores de núcleo
Mais complexo nos roteadores de borda
Controle não é por fluxo e sim por pacote
Não requer sinalização entre roteadores

## Slide 46: Referências
Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley March 2012 (Cap 7)