## Slide 1
Recife-PE, 10 de novembro de 2016
Redes de Computadores:
Camada de Enlace – Redes Cabeadas

## Slide 2: Camada de enlace
Serviços
  Acesso ao meio
    Detecção/evitar colisões
  Correção de erros
  Endereçamento
  Transferir dados de um nó a outro
Notação
  Nós (hosts, roteadores)
  Enlaces
  Quadros
  Half-duplex
    Cada nó “fala” na sua vez
  Full-duplex
    Nós “falam” ao mesmo tempo

## Slide 3: Interface
NIC – Network interface card
  Placa de rede (ethernet, wifi, ...)
  Implementa camada de enlace e física
    Hardware
    Software
    firmware

## Slide 4: Detecção de erros
EDC – Error Detecting Code
  Checksum
  Rendundância cíclica
  Bits de paridade

## Slide 5: Detecção de erros
Paridade
  Detecta error bit a bit

## Slide 6: Detecção de erros
CRC – checagem de redundância cíclica
  D são os dados a serem enviados
    Em binário
  R é o valor do campo CRC
    Calculado a partir de um vetor gerador G
    R tem r bits
    É o resto da divisão entre D*2r e G
    Receptor tem que conhecer G

## Slide 7: Tipos de enlace
Ponto a ponto (dedicado)
  Ethernet com switch
  PPP (antigo modem discado)
  ADSL
Broadcast (meio compartilhado)
  Wifi
  Ethernet no início
  Tv aberta
  Satélite
  Ethernet com hub/ponte

## Slide 8: Protocolos de acesso múltiplo
Controle de acesso múltiplo
  Multple Access Controle - MAC
Controla a entrega de quadros no meio compartilhado

## Slide 9: Protocolos de acesso múltiplo
Tipos
  Particionamento de canal
    divide o canal em “pedaços menores” (intervalos de tempo, frequência, código)
    aloca pedaço ao nó para uso exclusivo
    Ex: TDMA, FDMA,
  Acesso aleatório
    Canal não dividido, permite colisões
    Se “recupera” de colisões
    Ex: ALOHA, slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
  Revezamento (Polling)
    os nós se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo
    Requer a existência de um nó master
    Ex: Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

## Slide 10: Endereçamento
Endereço MAC (ou LAN ou físico ou Ethernet) :
  Função: levar quadro de uma interface para outra interface conectada fisicamente (na mesma rede)
  Endereço MAC de 48 bits (para maioria das LANs)
  queimado na ROM da NIC, às vezes também configurável por software
  Alocada pelo IEEE
    fabricante compra parte do espaço de endereços MAC

## Slide 11: Endereçamento

## Slide 12: ARP
Address Resolution Protocol
Mapeia endereços MAC ao IP
Cada nó tem uma tabela ARP
  <endereço IP; endereço MAC;TTL>
    TTL (Time To Live): tempo após o qual o mapeamento de endereço será esquecido (normalmente, 20 min)

## Slide 13: ARP
Na mesma LAN
  A quer enviar datagrama a B, e endereço MAC de B não está na tabela ARP de A.
  A envia por broadcast pacote de consulta ARP, contendo endereço IP de B
    endereço MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF-FF
    todas as máquinas na LAN recebem consulta ARP
  B recebe pacote ARP, responde para A com seu endereço MAC (de B)
    quadro enviado ao endereço MAC de A (unicast)

## Slide 14: ARP
Em LANs separadas
  B é localizado por meio do roteador que o conecta a A
  Roteador nesse caso tem duas tabelas ARP
    Uma pra rede de A e outro pra rede de B

## Slide 15: ARP
Em LANs separadas
  A cria datagrama IP com origem A, destino B
  A usa ARP para obter endereço MAC de R para 111.111.111.110
  A cria quadro da camada de enlace com endereço MAC de R como destino, quadro contém datagrama IP A-para-B
  NIC de A envia quadro
  NIC de R recebe quadro
  R remove datagrama IP do quadro Ethernet, vê o seu destinado a B
  R usa ARP para obter endereço MAC de B
  R cria quadro contendo datagrama IP A-para-B e envia para B

## Slide 16: Ethernet
Tecnologia de LAN com fio mais utilizada
Topologia
  Barramento
    Ethernet 10Base2
  Estrela
    Switch
    Hub
CSMA/CD
Não estabelece conexão
Não confiável

## Slide 17: Ethernet
7 bytes para sincronizar taxas de clock do receptor
e emissor
Endereços MAC
Protocolo da camada superior (ex: IP)

## Slide 18: CSMA
Carrier Sense Multiple Access
  “Ouvir antes de falar”
  Ainda pode haver Colisões
    Quadros se misturam no meio
    Dados incompreensíveis
    Perda do quadro
    Influenciado pelo atraso de
    propagação

## Slide 19: CSMA/CD
CSMA/ Collision detection
  “Ouvir antes de falar”
  “Se alguem começa a falar ao mesmo tempo, cale-se”
  mede intensidades de sinal, compara sinais transmitidos, recebidos

## Slide 20: CSMA/CD
Após detectar colisão
  Interrompe trasmissão do quadro
  Envia sinal de reforço
  Aguarda tempo aleatório para tentar denovo
    Backoff exponencial
    RandomUnif [0 , 2m-1] x slotTime
      (m é o número de tentativas)
      m fixo em 10 após 10ª. tentativa

## Slide 21: Equipamentos
Hub
  Broadcast
  Nós conectados podem colidir
  Mero repetidor
  Sem buffering
  Bits chegando a um enlace saem em todos os outros enlaces na mesma velocidade

## Slide 22: Equipamentos
Repetidores
  Aumentam a força do sinal
  Aumentam alcance da rede
Pontes
  Repetidor especial
  Interconectam redes locais
  Evita que uma rede congestione a outra
    Só deixa passar quando o destino está do outro lado
  Ex: maquina virtual usando internet da máquina real

## Slide 23: Equipamentos
Switch
  Nós com conexão dedicada ao comutador
  Sem colisão entre enlaces
  Switch armazena quadros
  comutação: A-para-A’ e B para-B’ simultaneamente, sem colisões
  Tabela que mapeia hosts a interfaces
  Vários podem ser interconectados

## Slide 24: Equipamentos

## Slide 25: Equipamentos
Comutadores x roteadores
  dispositivos de armazenamento e repasse
  roteadores mantêm tabelas de roteamento, implementam algoritmos de roteamento
  switches mantêm tabelas de comutação, implementam filtragem,
  algoritmos de aprendizagem

## Slide 27: Meio físico
Meio guiado:
  sinais se propagam em meio
  sólido: cobre, fibra, coaxial
Meio não guiado:
  sinais se propagam
  livremente, e.g., rádio

## Slide 28: Meio físico
Par trançado (TP –twisted pair)
  2 fios de cobre isolados
  Categoria 3: fios de telefone tradicionais,
  Ethernet 10 Mbps Category 5: Ethernet 100Mbps (4 pares trançados mas apenas 2 utilizados)

## Slide 29: Meio físico
Cabo coaxial:
  Dois condutores de cobre concêntricos bidirecional
  Banda-básica: Apenas um canal no cabo legado Ethernet
  Banda-larga: múltiplos canais no cabo HFC (hibrid fibercoaxial)
  Composição
    um fio de cobre no centro
    Material isolante
    Cobertura de condutor (gaiola de Faraday)
    Proteção plástica

## Slide 30: Meio físico
Cabo de fibra óptica:
  Fibra de vidro transportando pulsos de luz, cada pulso 1 bit
  Operação para altas velocidades:
  Transmissões ponto-a-ponto de alta velocidade (e.g., 10’s-100’s Gbps)
  Baixa taxa de erro: repetidores ao longo da linha; imune ao ruído eletromagnético

## Slide 31: Meio físico
Sem fio ... Próxima aula

## Slide 32: Referências
Kurose – cap 5
Apresentação Kurose
  https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wOWYkJzQAhXLIpAKHTO5BcUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.othonbatista.com%2Farquivos%2Fredes%2Faulas%2Fredes-kurose-capitulo5.pdf&usg=AFQjCNH2ylsBZFmQV-7FL2Omkl3fNj8iXw
Imagens
  http://www.sr.ifes.edu.br/~eduardomax/arquivos/Aula%205%20irc%206_slides_pag.pdf