## Slide 1
Recife-PE, 02 de outubro de 2017
Redes de Computadores:
Camada de Rede- IPv4, NAT, ICMP

## Slide 2: Camada de Rede
Funções
  Encapsular segmentos em pacotes
  Enviar pacote ao próximo salto
    Escolhe interface de saída correta
    Determina a rota
  Pode suportar circuito virtual (ATM)
    Hosts estabelecem conexão com auxílio dos roteadores intermediários
Presente em
  Hospedeiros
  Roteadores

## Slide 3: Roteamento

## Slide 4: Tabela de roteamento
Pelo intervalo de endereços

## Slide 5: Tabela de roteamento
Pelo prefixo
  Em caso de prefixos iguais, filtrar pelo mais longo
Exemplos
  End. destino: 11001000 00010111 00011000 10101010 Por qual interface?
  End. destino: 11001000 00010111 00010110 10100001 Por qual interface?

## Slide 6: Roteadores
Funções
  Lê cabeçalho dos pacotes
    Processamento
  Enfileira pacotes na espera
    Critérios para descarte (escalonamento)
  Executar algoritmos de roteamento
    Inicialização e atualização da tabela
  Encaminhar pacotes da interface de entrada para interface de saída
    Chama-se comutação
    Segue de acordo com a tabela de roteamento

## Slide 7: Camada de Rede na Internet
Não é orientado a conexão
Best effort
Roteadores não conhecem estado fim a fim da rede
Encaminhamento baseado no endereço de destino
Pacotes de uma mesma trasmissão podem seguir caminhos diferente
  Experimento com tracert, lembra?

## Slide 8: Camada de Rede na Internet

## Slide 9: IP

## Slide 10: IPv4
Endereçamento
  Prefixo
    Identifica a rede
  Sufixo
    Identifica máquina acoplada àquela rede
Endereço IP:32 bits
Interface: conexão entre host/roteador e enlace físico
1 endereço IP por interface

## Slide 11: IPv4
Subrede
Dispositivos podem fisicamente alcançar os outros
Máscara
  Ex 223.1.1.0/24
    Nessa rede, os endereços começam com 223.1.1
      Os primeiros 24 bits determinam a rede

## Slide 12: IPv4
Notação antiga – classes
  Classe A: 8 bits para a subrede
  Classe B: 16 bits para a subrede
  Classe C: 24 bits para a subrede
Endereços especiais
  Terminado em 0 – identificação da rede
  Terminado em 255 – broadcast
CIDR: Classless InterDomain Routing
Notação a.b.c.d/x, onde x é o # de bits na porção do endereço que representa a subrede

## Slide 13: IPv4
Obtenção de endereço
  Arquivo de configuração
    Windows: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
    UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol:
  obtem dinamicamente um endereço através de um servidor
  RFC 2131
  Geralmente responsabilidade do provedor

## Slide 14: IPv4
Onde os provedores conseguem seus prefixos?
  Icann – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
    Segue padrão da RFC 2050
    Administra servidores DNS raiz

## Slide 15: NAT
Network Address Translation

## Slide 16: NAT
Rede local usa somente um único endereço IP quando há necessidade de falar com o mundo externo
Pode mudar endereço de dispositivos na rede local sem necessidade de notificar o mundo externo
Pode mudar o ISP sem mudar o endereço dos dispositivos na rede local
Dispositivos dentro da rede local não são explicitamente endereçáveis, ou seja, não são visíveis pelo mundo externo

## Slide 17: NAT
Substitui endereços originais/porta pelo IP do NAT e um novo número de porta
Mantém tabela de tradução NAT

## Slide 18: ICMP
Mensagens de controle sobre IP
Reportagem de erro: host, rede, porta, protocolo inalcançável
echo request/reply (usado pelo ping)

## Slide 19: ICMP
Ping
  Echo request/reply
Traceroute
  Fonte envia uma série de segmentos UDP para o destino
    O 1º possui TTL =1
    O 2º possui TTL=2, etc.
    Número de porta improvável
    Para cada salto, 3 segmentos e cálculo do RTT
  Quando enésimo datagrama chega ao enésimo roteador:
    Roteador descarta datagrama
    E envia para a fonte um mensagem ICMP “TTL expired”
    Quando chegar ao deestino, responde com “host unreachable”

## Slide 20: Referências
Kurose Cap 4